İŞ TEZGAHI TEKNİK ŞARTNAMESİ

-Boyutları en az Yükseklik 85 cm, Genişlik 140 cm, Derinlik 60cm olmalıdır.

-Masa iskeleti 40x40x1,5 mm kutu profilden imal edilmelidir.

-Tezgâh üzerine 2 mm baklava saç kaplı olmalıdır.

-Elektrostatik Ral 7035 renginde olmalıdır

-Masa üzerine çene açıklığı 125 mm olan 2 adet mengene,1 adet 16 mm mandren-çaplı 350 w gücünde 60 cm sütunlu matkap ve 1 adet 125 mm çapında zımpara taşı montajlı olmalıdır.

-Tüm profil imalat de monte olmamalıdır. Ayakların yere montaj kulakları bulunmalıdır